## Slide 1
FIRMWARE LÕI IIOT
Nền tảng dùng chung cho STM32
Remote I/O · Datalogger · IoT Gateway · Bộ điều khiển chuyên dụng
RULE-BASED · MODBUS RTU-FIRST · KHÔNG PHỤ THUỘC WIFI / ETHERNET
01

## Slide 2
!
Vấn đề hiện tại & Mục tiêu thiết kế
!
Vấn đề hiện tại
PLC truyền thống lập trình phức tạp (ladder/ST), cần phần mềm hãng riêng, setup rườm rà.
Thiết bị càng nhỏ (remote I/O, datalogger) càng khó nhúng khả năng lập trình vì tài nguyên MCU hạn chế.
Mỗi dòng sản phẩm hiện làm firmware riêng lẻ, trùng lặp công sức, khó bảo trì đồng bộ.
Mục tiêu thiết kế
Một Core Library dùng chung cho toàn bộ dòng sản phẩm.
Bộ lệnh đơn giản, dưới 100 step, không đòi hỏi biết lập trình chuyên sâu.
Chạy tốt trên STM32 phổ thông, chỉ cần RS485/Modbus RTU, không phụ thuộc WiFi/Ethernet.
02

## Slide 3
4 nguyên tắc thiết kế lõi
Tách lõi khỏi phần cứng
Core Engine không phụ thuộc chip cụ thể, chỉ giao tiếp qua lớp HAL mỏng, dễ port sang STM32 khác hoặc nền tảng khác sau này.
Rule-based, không phải ngôn ngữ đầy đủ
Trigger, Condition, Action, giới hạn rõ ràng, không Turing-complete, an toàn, dễ kiểm chứng, dễ học.
Không phụ thuộc kết nối cao cấp
Cấu hình và vận hành đầy đủ chỉ với UART/RS485/Modbus RTU; WiFi/Ethernet là lớp mở rộng tùy chọn.
Không dùng heap động
Rule lưu dạng bảng nhị phân cố định (fixed-size struct), tránh phân mảnh bộ nhớ, phù hợp MCU 8-32KB RAM.
03

## Slide 4
Kiến trúc phân lớp
1 lõi dùng chung, mỗi dòng sản phẩm chỉ là 1 Application Profile phía trên
Remote I/O App
Datalogger App
Gateway App
Custom Controller App
APPLICATION PROFILE LAYER (khác nhau giữa các dòng sản phẩm)
Rule Engine - Trigger to Condition to Action Interpreter
Bộ diễn giải rule event-driven, dưới 100 step, đọc bảng nhị phân trong RAM
Config Store
Bảng rule nhị phân gọn (compact binary table) lưu trong Flash / EEPROM nội bộ
Communication Stack
Modbus RTU Slave/Master (mặc định), khe mở rộng: Modbus TCP / MQTT / Zigbee / LoRa
HAL - Hardware Abstraction Layer
GPIO, ADC, UART/RS485 driver (STM32 HAL/LL), điểm port sang chip khác
Hardware
STM32 MCU + DI / DO / AI + RS485 transceiver
04

## Slide 5
Rule Engine: Trigger, Condition, Action
TRIGGER
Tag DI/AI/Modbus register đổi giá trị, hoặc theo thời gian
CONDITION
So sánh ngưỡng, khung giờ ca sản xuất (tùy chọn)
ACTION
Set DO, ghi Modbus, gửi cảnh báo, log giá trị
Lưu trữ trên thiết bị: bảng nhị phân cố định, không JSON runtime
Không cấp phát bộ nhớ động, không heap — dễ dò lỗi vì mỗi rule có kích thước cố định. Chi tiết cấu trúc dữ liệu, bộ lệnh và cách vận hành: xem tài liệu thiết kế firmware riêng.
05

## Slide 6
Bộ lệnh tối thiểu (block set)
Input
Đọc DI / AI / Modbus register
Compare
So sánh ngưỡng >, <, =, between
Timer/Debounce
Giữ trạng thái đủ lâu mới trigger
Counter
Đếm xung, tính sản lượng
Math/Scale
Quy đổi đơn vị, scale 4-20mA
Logic
AND / OR / NOT cơ bản
Output
Set DO, ghi giá trị, ghi log
Modbus R/W
Đọc/ghi register thiết bị khác trên bus
Tổng không quá 100 step cho 1 thiết bị, đủ cho thu thập dữ liệu, Andon, giám sát máy, tính sản lượng
06

## Slide 7
Cấu hình khi chưa có WiFi / Ethernet
1
PC Tool (Windows)
Thiết kế rule bằng giao diện kéo-thả trên máy tính, giống các slide trước (Trigger/Condition/Action).
2
Nạp in-band qua chính Modbus
Tool đóng gói rule thành bảng nhị phân, ghi xuống thiết bị qua UART-USB hoặc trực tiếp qua RS485 (Modbus function code ghi vùng register cấu hình), không cần cổng lập trình riêng.
3
Thiết bị áp dụng ngay
Rule Engine nạp bảng mới vào vùng Flash dự trữ, atomic-swap, không cần dừng hẳn thiết bị để cập nhật.
4
Thêm kết nối sau, core không đổi
Khi ra bản có WiFi/Ethernet, chỉ cắm thêm Connectivity Module vào Communication Stack, Rule Engine/Config Store/HAL giữ nguyên.
07

## Slide 8
Lộ trình mở rộng
Cùng 1 Core Engine + Rule Format, chỉ khác HAL và Application Profile
1
Remote I/O
Core lõi, chỉ RS485/Modbus RTU
2
Datalogger
+ Bộ nhớ log mở rộng, RTC
3
IoT Gateway
+ WiFi/Ethernet/Zigbee, dịch giao thức
4
Bộ điều khiển chuyên dụng
+ I/O đặc thù, thêm block Math/PID
MCU: STM32H523CCU6 xác nhận cho bản Remote I/O — các dòng khác đánh giá MCU riêng
08

## Slide 9
✓
Lợi ích của kiến trúc dùng chung
Dùng chung 1 lõi
Giảm effort phát triển, bảo trì đồng bộ trên mọi dòng sản phẩm.
Học 1 lần, dùng nhiều thiết bị
SI/khách hàng chỉ học 1 bộ lệnh cho cả Remote I/O, Datalogger, Gateway.
Dễ mở rộng
Thêm kết nối/tính năng mới không phải viết lại từ đầu, chỉ thêm lớp.
An toàn, dễ kiểm chứng
Rule-based giới hạn rõ, không heap động, ổn định trên MCU nhỏ.
Đã chốt: struct Rule và MCU (STM32H523CCU6) cho bản Remote I/O đầu tiên. Bước tiếp theo: review thiết kế cùng đội kỹ thuật và bắt đầu triển khai firmware.
09