## Slide 1
GIAO DIỆN CẤU HÌNH THIẾT BỊ
Ý tưởng UX cho kỹ sư lắp đặt — cấu hình & lập trình rule khi vận hành
WEB UI TRÊN THIẾT BỊ / PC TOOL · KHÔNG CẦN BIẾT LẬP TRÌNH · HOẠT ĐỘNG OFFLINE QUA RS485
01

## Slide 2
Nguyên tắc thiết kế giao diện
Không cần biết lập trình
Chọn từ dropdown, điền field — không gõ code, không cú pháp phải học.
Hoạt động offline
Web UI do chính thiết bị host, hoặc PC Tool nối RS485 trực tiếp — không phụ thuộc mạng/cloud.
Học 1 lần, dùng mọi thiết bị
Cùng 1 giao diện Trigger–Guard–Action cho Remote I/O, Datalogger, Gateway.
Mẫu dựng sẵn (Blueprint)
Kịch bản phổ biến (Andon, đếm sản lượng) chỉ cần điền vài field, không cần vẽ từ đầu.
02

## Slide 3
Luồng sử dụng tổng quan
Từ lúc kỹ sư mở máy tính đến khi rule chạy trên thiết bị
Kết nối
thiết bị
1
Xem danh
sách I/O
2
Tạo / sửa
rule
3
Xem danh
sách rule
4
Nạp xuống
thiết bị
5
Xác nhận
phiên bản
6
03

## Slide 4
Màn hình 1 — Kết nối thiết bị
simpleplc-config.local
Kết nối tới thiết bị
CỔNG KẾT NỐI
COM5 — USB Serial
▾
TỐC ĐỘ BAUD
19200
▾
ĐỊA CHỈ MODBUS
Slave ID: 1
▾
Kết nối
Đã kết nối — Firmware v1.3, Rule v2
Thông tin thiết bị
Model
Remote I/O — 8DI/8DO/4AI
MCU
STM32H523CCU6
Số rule đang chạy
37 / 100
04

## Slide 5
Màn hình 2 — Danh sách Rule
simpleplc-config.local / rules
Kết nối
Tag I/O
Rule
Nạp xuống
Danh sách Rule (5 / 100)
+ Tạo rule mới
R1
DI1 bấm (nếu DI0 = ON)
Đảo DO0 (đèn vàng)
✎
R2
Mỗi giây, nếu DO0 = ON
T1 += 1
✎
R3
T1 > 10
Bật DO1 (đèn đỏ)
✎
R4
DO0 tắt
T1 = 0, tắt DO1
✎
05

## Slide 6
Màn hình 3 — Tạo Rule mới
simpleplc-config.local / rules / new
KHI NÀO (Trigger)
LOẠI TRIGGER
Sườn lên (ON_RISE)
▾
TAG NGUỒN
DI1 — Nút gọi cấp liệu
▾
GIỮ LIÊN TỤC (tuỳ chọn)
0 ms
GUARD (tuỳ chọn)
CHỈ CHẠY NẾU
DI0 = ON (máy đang chạy)
▾
ĐẢO DẤU
Không (mặc định)
▾
THÌ LÀM GÌ (Action)
HÀNH ĐỘNG
Đảo trạng thái (Toggle)
▾
TAG ĐÍCH
DO0 — Đèn vàng
▾
GIÁ TRỊ (nếu cần)
— (không dùng cho Toggle)
Xem trước: "Khi DI1 bấm, nếu DI0 đang ON, thì đảo trạng thái DO0."
Lưu rule
Huỷ
06

## Slide 7
Màn hình 4 — Mẫu dựng sẵn (Blueprint)
simpleplc-config.local / blueprints
Chọn mẫu có sẵn, chỉ cần điền vài field
Andon: máy dừng
Cảnh báo khi máy dừng quá X phút trong ca sản xuất.
Dùng mẫu này
Đếm sản lượng
Đếm sườn xung từ cảm biến, cộng dồn vào 1 bộ đếm tổng.
Dùng mẫu này
Gọi cấp liệu
Đèn vàng khi bấm nút, leo thang đèn đỏ nếu chờ quá lâu.
Dùng mẫu này
07

## Slide 8
Màn hình 5 — Nạp cấu hình xuống thiết bị
simpleplc-config.local / deploy
Đang nạp 37 rule xuống thiết bị
70% — đang ghi STAGING_BUFFER (khung 9/13)
✓
Ghi số lượng rule & CRC mong đợi
✓
Ghi dữ liệu rule (staging)
Kiểm tra CRC & xác nhận
Áp dụng (atomic-commit)
An toàn: rule đang chạy KHÔNG bị thay cho tới khi CRC khớp và bước cuối hoàn tất — mất kết nối giữa chừng không làm hỏng cấu hình hiện tại.
08

## Slide 9
✓
Tóm tắt nguyên tắc UX
Không cần biết lập trình
Toàn bộ thao tác qua dropdown, form — không gõ code.
Offline qua RS485
Không bắt buộc Internet/cloud để cấu hình tại hiện trường.
Mẫu dựng sẵn
Kịch bản phổ biến dùng ngay, không cần vẽ từ đầu.
1 giao diện, mọi thiết bị
Cùng trải nghiệm cho Remote I/O, Datalogger, Gateway.
Đây là bản phác thảo ý tưởng UX (wireframe) — thiết kế giao diện chi tiết/thẩm mỹ sẽ làm ở bước sau.
09