## Slide 1
THIẾT KẾ FIRMWARE STM32
Rule Engine cho SimplePLC — trình bày kỹ thuật cho đội phát triển
STM32H523CCU6 · CORTEX-M33 · RULE-BASED · MODBUS RTU
01

## Slide 2
MCU mục tiêu & ngân sách tài nguyên
STM32H523CCU6
Lõi
Cortex-M33 + FPU/DSP
Xung nhịp
250 MHz
Flash
256 KB
SRAM
272 KB
Gói
UFQFPN48
Cùng lõi này dùng chung cho các dòng sản phẩm sau (Datalogger, Gateway...) — chỉ khác Application Profile.
SRAM dùng cho Rule Engine (272 KB)
(đoạn màu vàng phóng to để nhìn rõ — tỉ lệ thật ở dưới)
~14 KB
Rule Engine dùng
~5.1%
của tổng SRAM
~95%
còn trống
Rule table (100 × 28 byte)
2.8 KB
Tag table + Value Store (128 tag)
1.0 KB
Rule runtime state (100 × 12 byte)
1.2 KB
Buffer Modbus RTU
~1 KB
Stack + HAL + hệ thống
~8 KB
02

## Slide 3
Tag Table: 1 lớp gián tiếp duy nhất
Rule không bao giờ nói chuyện trực tiếp với GPIO hay Modbus — chỉ qua 1 chỉ số (index)
RULE
trigger_tag · guard_tag · action_tag
TAG TABLE
chỉ số → {kind, channel/địa chỉ}
DI / DO / AI vật lý
Chân GPIO/ADC thật trên board — bản Remote I/O
Virtual flag / register
RAM thuần — relay, timer. Loại RETAIN có sao lưu Flash (mục 8)
Modbus thiết bị khác
Chưa dùng ở Remote I/O — sẵn chỗ cho bản Gateway
03

## Slide 4
1 Rule = Trigger + Guard (tuỳ chọn) + Action
TRIGGER
Tag đổi giá trị, hoặc theo thời gian / định kỳ
GUARD
Cổng phụ, tuỳ chọn — chỉ chạy nếu 1 tag khác đúng điều kiện (kèm đảo dấu NOT)
ACTION
Set/Toggle tag, cộng dồn, quy đổi tuyến tính, ghi Modbus, cảnh báo...
Ví dụ thật — Andon: máy dừng quá 5 phút TRONG CA sản xuất
TRIGGER
DI0 dừng, giữ liên tục 300 000 ms
GUARD
VFLAG "in_shift" phải = 1
ACTION
DO0 (đèn đỏ) = 1
04

## Slide 5
Vòng quét cố định — giống PLC
Không xử lý ngay trong ngắt — mọi logic chạy trong 1 vòng lặp lặp lại đều đặn
INPUT SCAN
Đọc DI/AI thật
→ Tag Table
RULE SCAN
Duyệt + thực thi
Rule Table
OUTPUT SCAN
Ghi DO ra chân
thật, 1 lần/vòng
MODBUS + RETAIN
Xử lý khung RTU,
snapshot định kỳ
Lặp lại mỗi 10 ms — watchdog_kick() cuối mỗi vòng để tự hồi phục nếu treo
05

## Slide 6
Case study: Gọi cấp liệu + đèn cảnh báo
DI1
Nút gọi cấp liệu
GUARD: DI0=ON
DO0
Đèn vàng (TOGGLE)
nếu bật > 10 giây (đếm bằng T1)
DO1
Đèn đỏ (báo khẩn)
DO0 tắt (ON_FALL)
→ T1 = 0
→ DO1 = 0
5 rule, mỗi rule 1 trigger — 1 action. Toggle tự xử lý cả 2 chiều bật/tắt; reset (T1, đèn đỏ) lắng nghe sự kiện "DO0 tắt" độc lập, không quan tâm lý do tắt.
06

## Slide 7
Mẫu cộng dồn nhiều nguồn vào 1 bộ đếm tổng
DI2
dây chuyền 1
DI3
dây chuyền 2
Counter1
Counter2
TOTAL
(= Counter1
+ Counter2)
Mỗi input bơm vào 2 bộ đếm CÙNG LÚC, bằng 2 rule riêng chung 1 trigger
Dùng ACT_INC_COUNTER (cộng hằng số), KHÔNG dùng ACT_ADD_TAG (cộng giá trị sống) cho ca này — tránh đúng lỗi đếm lặp (double counting).
07

## Slide 8
Nạp cấu hình qua Modbus — trình tự 5 bước
PC TOOL
THIẾT BỊ
Ghi RULE_COUNT_STAGED + EXPECTED_CRC32
1
Ghi STAGING_BUFFER (nhiều khung FC16)
2
Đọc CONFIG_STATUS để xác nhận đã nhận đủ
3
Ghi COMMIT_COMMAND = 0xA5A5
4
Thiết bị tự kiểm tra CRC, atomic-swap, tăng version
5
08

## Slide 9
Lưu trữ bền vững — chống mất điện
Option A đã chốt: snapshot định kỳ + phát hiện sụt áp (PVD), không cần chip FRAM ngoài
1. Snapshot định kỳ — xoay vòng 8 sector Flash
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
ghi mỗi
5 phút
Sector đầy → xoá sector kế tiếp trong vòng, ghi tiếp. Ở chu kỳ 5 phút, ước tính ~48 năm mới hết tuổi thọ Flash (xem docx mục 7.1).
2. Phát hiện sụt áp (PVD) — lưới an toàn
VDD bắt đầu tụt
PVD (có sẵn trên STM32H523) phát hiện qua ngưỡng cấu hình
Ngắt ưu tiên cao
PVD_IRQHandler() kích hoạt ngay lập tức
Ghi khẩn cấp
1 lần snapshot cuối, dùng năng lượng dự trữ từ tụ lọc nguồn
Yêu cầu phần cứng: đủ tụ dự trữ để hoàn tất ghi Flash trước khi mất điện hẳn — đội thiết kế điện tính cụ thể theo dòng tiêu thụ thực đo.
09

## Slide 10
Tóm tắt
28 byte
kích thước 1 rule
100
rule tối đa/thiết bị
10 ms
chu kỳ quét
~48 năm
tuổi thọ Flash retain
Thiết kế đã chốt — tài liệu tham chiếu:
SimplePLC_RuleStruct_MCU_Spec_v0.1.docx — tài liệu yêu cầu & kiến trúc đầy đủ cho đội phát triển.
10